# E光+冰點雙極電波拉皮儀

# Model: A380E

技術原理：充分結合了E光技術及冰電波拉皮技術合二為一，實現了一個平臺兩種技術。

③E-light +RF Series

Principle of treatment: It is fully integrated with E-light and radio frequency (RF) technology, which has realized that both techniques acting on the same platform .

適用範圍：

A	祛皺：細紋、 笑紋， 瘦臉，收緊皮膚，面部提升；

B 	祛斑：表皮斑、真皮斑、雀斑、老年斑、黃褐斑，曬斑等各類色斑；

C  嫩膚：收縮毛孔，祛黑頭，祛黃，美白全身各部位肌膚

D 	脫毛：淺、深層不同粗細程度多餘毛髮；

E 	祛痤瘡：有效治療臉上及身上痤瘡；

F  祛紅血絲（毛細血管擴張或病變血絲）、酒糟鼻、換膚後皮膚敏感發紅。

# Application:

a.  Skin tightening: Skin lifting, Remove wrinkles, improve flexibiligy and tone of skin 
b.  Skin rejuvenation, skin whitening, shrink large hair pores.

c.  Pigmentation treatment
d.  Hair removal 
e.  Acne removal: Improve the situation of oily skin, kill acne bacilli.

f. vascular lesions(telangiectasis) treatment

# Before&After

# Wrinkle removal

技術優勢：

# A 真正專業的10MHZ RF抗衰緊膚技術；

B 配有專業的冰電波拉皮治療頭，是真正意義的E光冰電波拉皮；

C 系統獨有接觸式可調專利冷卻技術（CTD），臨床應用更舒適、更自然。

# D 配有專業的多波長E光插片光頭，在治療時可實現精確治療；

E 智慧化彩屏作業系統，應用控制“一指化”。

# F 冷卻水箱容量可達11升，可適合長時間連續工作；

G 散熱系統設計更人性化，確保整機工作壽命更長，高穩定性；

# Technical advantages:

a  Effectiveness:Can solve many kinds of skin problems;

b Ｐrofessional bipolar RF technology .simple and comfortable,make the effect sustain for long time.

c  Logical software with 7 kinds of languages, color touch screen

d  One hand piece with several changeable filters with multifunction

e  Sapphire filter for excellent cooling for better treatment and protection, adjustable from -5 to 0℃, makes the treatment more comfortable;

f  Easy operation: Portable design, micro-computer control, easy to operate;

g  With powerful water cooling system, It’s can be realized long time and continuously operating

技術參數  Parameters

RF頻率:1—3MHZ

RF時間: 1000-8000ms

RF 治療頭尺寸：10mm  18mm  32mm

放電間隔: 2-4S

標準治療可選波長:

480—1200nm

530－1200nm

585—1200nm
     640—1200nm

690—1200nm

脈衝寬度：1.0~9.9ms

IPL能量密度：2-50J/cm2

RF能量密度：10-50J/cm

供電方式：AC220V±10%/50HZ/AC110V±10%/60HZ (以儀器電源標籤為准)

脈衝個數： 1-6T

脈衝間隔：10~99ms

光斑面積  ：8mm × 40mm

冷卻方式  ：水迴圈+強制風冷+半導體製冷

輸入功率 ：1250W

保險規格  ： Max 10A

尺寸規格：550× 580×1120 (mm)

重量：58kg

# Technical Parameter

| RF Frequency: | 10MHZ |
| --- | --- |
| RF Time: | 1000-8000ms |
| Bipolar RF Treatment Head: | 10mm 18mm 32mm |
| Discharge Time: | 2-4S |
| Spectrum range: | 480—1200nm 530－1200nm 585—1200nm 640—1200nm 690—1200nm |
| Transmission System | Sapphire Coupling |
| Light Source | Intense Pulsed Light |
| Pulse Width | 1.0~9.9ms |
| Pulse intermission | 10~99ms |
| IPL Energy Density | 2---50J/cm² |
| Pulse sequence | 1-6T |
| Cooling System | Water Circuitlation cooling, forced-air cooling and Semiconductor cooling |
| Cooling temperature | -5 - 0 ℃ |
| Light spot | 8mm×40 mm |
| IPL Power | 1250W |
| Power Source | AC220V±10%/50HZ∕AC110V±10%/60HZ (take instrument power source label as standard) |
| Safe Specification | Max 10a |
| Dimension | 550× 580×1120mm |
| Weight | 58kg |